## Slide 1: کاربرد مدل در طراحی و توصیف VHDL شبکه پتری (Petri-Net)
زمستان 1399
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
گروه مهندسی کامپیوتر

## Slide 2: مدل‌های گرافیکی و کاربرد آن
اهمیت استفاده از مدل گرافیکی بعنوان مدل میانی در طراحی
    نمایش رفتار مطلوب سیستم تحت طراحی بوسیله مدل گرافیکی
    نوشتن کد HDL با توجه به نمایش بصری مدل
انواع مدل‌های گرافیکی
    ماشین حالت محدود (FSM)
    ماشین حالت محدود توسعه یافته (EFSM)
    شبکه پتری (Petri-net)

## Slide 3: ماشین حالت محدود (FSM)
نمایش یک ماشین حالت محدود در حالت کلی
    Guard: یک شرط گذر (یک عبارت با مقدار بولین)
    Action: مشخص می‌کند چه خروجی‌ای تولید می‌شود (در پاسخ به درست بودن شرط)
    نمایش حالت اولیه

## Slide 4: نمایش کلی ماشین حالت توسعه یافته
برای هر گذر یک تایع نگهبان (Guard Function) و یک تابع عملکرد (Action Function) تعریف شده است.
تابع نگهبان یک عبارت بولی شامل ورودی‌ها (Input Guard) و متغیر‌ها (Variable Guard) است.
تابع عملکرد بیانگر عملیاتی است که سیستم در پاسخ به درست بودن شرط گذر حالت بر روی خروجی‌ها (Output Action و متغیرها (Variable Action) انجام می‌دهد.

## Slide 5: یک بافر (میانگیر) با ظرفیت یک بایت
ورودی‌ها شامل:
  IR: Input Ready
  OR: Output Ready
خروجی‌ها شامل:
  BF: Buffer Full
  BE: Buffer Empty
شکل 3-18

## Slide 6: یک بافر (میانگیر) با ظرفیت یک بایت
ورودی‌ها شامل:
  IR: Input Ready
  Rq: Request
خروجی‌ها شامل:
  BF: Buffer Full
  BE: Buffer Empty

## Slide 7: یک بافر (میانگیر) با ظرفیت n بایت
ارتباط FSM های مجاور  شبکه پتری
  ترکیب گذرهای (همزمان) با پیش شرط یکسان
  وضعیت جاری با بیش از یک نشانه مشخص می‌شود
  امکان جابجایی نشانه ها بطور همزمان (همروندی)

## Slide 8: شبکه پتری
شبکه پتری را می‌توان ترکیبی از چند ماشین حالت در نظر گرفت.
لزوما یک حالت جاری ندارد. (وجود چند توکن)
برای مدلسازی سیستم های همروند مفید است.
قابلیت اجرا (شبیه سازی)
شبکه پتری یگ گراف جهت دار دارای دو نوع گره شامل
  مکانها (که با دایره نشان داده می‌شود)
  گذرها (که با مستطیل نشان داده می‌شود)
  کمانها (P2T که برای اتصال مکان به گذر و T2Pکه برای اتصال گذر به مکان)
  توکن یا نشانه (که با یک نقطه سیاه تو پر نشان داده می‌شود)
  هیچگاه دو گذر یا دو مکان بطور مستقیم با بهم وصل نمی‌شوند.

## Slide 9: شبکه پتری
عملکرد پویای شبکه پتری در دو قانون خلاصه می‌شود
قوانین توانا شدن گذر
  وجود نشانه در تمام مکان‌های ورودی
  [مکان‌های خروجی ظرفیت خالی داشته باشند]
قوانین شلیک
  حذف یک نشانه از هر یک از مکان‌های ورودی
  اضافه کردن یک نشانه به هر یک از مکان‌های خروجی
در ادامه مراحل شبیه‌سازی مدل پتری میانگیر با ظرفیت n بایت را ملاحظه می‌کنید

## Slide 10: شبیه‌سازی مدل پتری میانگیر با ظرفیت n بایت
شبیه‌سازی مدل پتری طرح امکان بررسی عملکرد آن قبل از پیاده‌سازی را به طراح می‌دهد.
پس از اطمینان از درستی طرح آن را به کد VHDL تبدیل می‌کنیم

## Slide 11: ارتباط آسنکرون
چرا آسنکرون
  بر طرف شدن مشکل تاخیر توزیع کلاک
  مصرف توان کمتر بخاطر حذف کلاک
  سرعت بیشتر
ارتباط 4 فاز کامل

## Slide 12: یک بافر آسنکرون با ظرفیت یک بایت
با اتصال ماشین حالت فوق عملکرد اتصال چند بافر را بررسی می‌کنیم
اتصال دو ماشین حالت :
  اتصال یک مکان از ماشین حالت مبدا به یک گذر از ماشین حالت مقصد
  گذاشتن یک Guard function (یک شرط بولین) بر حسب یک خروجی از ماشین حالت اول
شکل 3-22

## Slide 13: یک بافر آسنکرون با ظرفیت n بایت
اتصالات با کمان بدون جهت (با رنگ قرمز) رسم شده این اتصالات نه ورودی هستند نه خروجی. و تنها اثرش این است که وجود توکن در آن پیش‌شرط شلیک است

## Slide 14: شبیه سازی مدل پتری بافر آسنکرون
در شکل علاوه بر اتصال ماشین های حالت گارد فانکشن هر یک از گذر ها هم کنارش نوشته شده است.
مراحل شبیه سازی مدل پتری زیر را با حالت شروع FEEE (سمت چپی در حالت F و مابقی در حالت E)رسم کنید.

## Slide 15: جمع بندی
شبکه پتری
  گستردگی کاربرد
  مطالب گفته شده در این اینجا یک نقطه شروع است
  کار طراح را در طرح‌های پیچیده آسان‌ می‌کند.
  وجود انواع مختلف
  توصیه: برای مدل‌سازی سیستمی که شامل چند بخش (ماشین حالت) مرتبط به هم است
فصل 3 کتاب
  آموزش زبان برنامه نویسی VHDL
  آشنایی با شیوه‌ی صحیح طراحی
  مثال‌ها و تمرین‌ها
  بکارگیری نرم‌افزار ModelSim برای شبیه سازی (فصل 5)
  استفاده از مثال‌های فصل 4

## Slide 16: مرور تمرین‌ها

## Slide 17: مرور تمرین‌ها
Fvhd hkjohf l,n ;hvd sxsxsx
برای انتخاب مود کاری یک وروی بنام MS (یا Mode Select) اضافه کنید

## Slide 18: مرور تمرین‌ها

## Slide 19: مرور تمرین‌ها

## Slide 20: مرور تمرین‌ها

## Slide 21: مرور تمرین‌ها

## Slide 22: مرور تمرین‌ها

## Slide 23: مرور تمرین‌ها

## Slide 24: مرور تمرین‌ها